一路开关使用说明：

- 接线图：

+12V  GND

LOAD

2.1 清码：长按接键开关超过5秒，绿灯闪亮后熄灭，表示清码成功。

2.2 学习：按一下学习开关松开，绿灯亮再按遥控任一键学习，绿灯闪亮后熄灭表示该键学习完     成，该键就可控制操作了。

2.3 适用于采用芯片PT2262，SC2260，EV1527等等所有固定码无线遥控器。

3 .有点动，自锁，互锁三种模式选择。

二路遥控开关使用说明：

- 接线图：

两路负载接线                                 电机正反转接线

LOAD1

LOAD2                                         MOTOR

2.1 清码：长按接键开关超过5秒，绿灯闪亮后熄灭，表示清码成功。

2.2 学习：按一下学习开关松开，绿灯亮再按遥控任二键学习，绿灯闪亮后熄灭表示该此二     键学习完成，学习的二键就可控制操作了。

2.3 适用于采用芯片PT2262，SC2260，EV1527等等所有固定码无线遥控器。

3 .有点动，自锁，互锁三种模式选择。

4. 红灯为控制指示灯。

四路遥控开关使用说明：

- 接线图：

LOAD1

LOAD2

LOAD3

LOAD4

2.1 清码：长按接键开关超过5秒，绿灯闪亮后熄灭，表示清码成功。

2.2 学习：按一下学习开关松开，绿灯亮再按遥控任一键学习，绿灯闪亮后熄灭表示遥控四     键学习自动完成，四键就可以控制操作了。

2.3 适用于采用芯片PT2262，SC2260，EV1527等等所有固定码无线遥控器。

3 .有点动，自锁，互锁，两路点动和两路自锁四种模式选择。

4. 红灯为12V指示灯。

# Text boxes

+12V

VDD

AC/ L

GND

VSS

AC/N

+12V

VDD

AC/L

+12V

VDD

GND

+12V

GND

+12V

去掉短路PIN转互锁模式

GND

VSS

GND

VSS

AC/N

+12V

VDD

AC/L

+12V

GND

GND

VSS

AC/N